## Slide 1: outline
terminal
  windows powershell
editor
  notepad++
simulator
  icarus Verilog
  gtkwave

## Slide 2: Google 搜尋 iverilog download

## Slide 3: 進入 Icarus Verilog for Windows 下載第一個連結

## Slide 4: 安裝 Icarus Verilog

## Slide 5: 注意! 安裝過程需勾選 add user PATH

## Slide 6: 安裝結束

## Slide 7: 把測試資料夾放在桌面(資料夾內容如下)

## Slide 8: 在 Windows 搜尋 cmd 打開命令提示字元

## Slide 9: 輸入 cd Desktop (進入桌面)

## Slide 10: 輸入 cd CO_project_release(測試資料夾檔名)

## Slide 11: 將TESTBED.v包成執行檔test iverilog -o test TESTBED.v
非pipeline版本輸入iverilog -o test TESTBED.v
pipeline版本輸入iverilog -o test TESTBED_p.v

## Slide 12: 輸入 vvp test (執行指令)

## Slide 13: 執行結果如下 (有龍貓表示通過pattern)

## Slide 14: 若有錯誤則需要波型輔助debug
執行指令完可以觀察測試檔案內有波型檔
非pipeline為SP.vcd
pipeline為SP_p.vcd

## Slide 15: 開啟另一個命令提示字元輸入指令打開波型
非pipeline輸入gtkwave SP.vcd &
pipeline輸入gtkwave SP_p.vcd &

## Slide 16: 點開TESTBED左側+號

## Slide 17: 會出現TESTBED底下的module (design 檔為My_SP)

## Slide 18: 雙擊My_SP後，下方會出現訊號 (雙擊訊號即可叫出訊號)

## Slide 19: 對訊號點右鍵，在data format可選擇進制表示方式